SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na karosację samochodu pożarniczego
dla OSP Żdżary

Nowe Miasto nad Pilicą, 22 października 2007 rok

I.	Informacje ogólne:

1. Zamawiający:	Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2

26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą

telefon /0-48/ 674-10-98, fax /0-48/ 674-11-79

2. Przetarg nieograniczony

II.	Opis przedmiotu zamówienia - wymagania:

- Kabina zespolona – jednomodułowa – kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1+4, dobudowana do istniejącej kabiny, drzwi po obu stronach kabiny.

- Wykończenie i wyposażenie kabiny zespolonej – wykonanie półki do montażu radiostacji, radia i sterowania sygnałami, ocieplenie ścian i sufitu, wymiana uszczelek drzwi, montaż wieszaków na odzież, montaż na suficie uchwytów do trzymania, montaż na środku kabiny w suficie półki na drobny sprzęt, podłoga i powierzchnie drzwi i ścian kabiny do wysokości 200 mm wyłożone wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą i łatwozmywalną, siedzenia tapicerowane kierowcy i dowódcy, uchwyty na aparaty powietrzne w oparciach siedzeń w kabinie, montaż nowych osłon p.słonecznych, założenie nowych chlapaczy przy kabinie, montaż oświetlenia kabiny.

- Zabudowa nadwozia – zabudowa pożarnicza – wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwałe zabezpiecznie antykorozyjne, konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, schowki z zamknięciami żaluzyjnymi do samego dołu konstrukcji, przeniesienie schowków akumulatorowych z podwozia do schowka bocznego w przedniej części kabiny z zachowaniem łatwego dostępu do akumulatorów podczas kontroli i konserwacji, ściany i spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową, maksymalna wysokość całkowita pojazdu = 3200 mm, maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym = 1850 mm (jeżeli wysokość najwyższej półki lub szuflady przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających wygodny dostęp do sprzętu przy czym otwarcie lub wysunięcie musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy, montaż podestu tylnego uchylnego umożliwiający łatwy dostęp do górnej części schowka tylnego, powierzchnie platform, podestów roboczych – antypoślizgowe, szuflady, podesty, tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze, szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem, uchwyty i klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach, w schowkach muszą być uchwyty do armatury pożarniczej tj. prądownice, rozdzielacze, przełączniki, zbierak, smok, stojak hydrantowy, klucz hydrantowy, klucz pożarniczy, urządzeń sygnalizacyjnych tj. latarki, stojaki, lampy ostrzegawcze, narzędzi tj. młoty, topory, siekiery piły itp.

- Zbiornik wody – wykonany z materiału odpornego na korozję, zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację , z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy, zbiornik powinien być wyposażony w falochrony, posiadać właz rewizyjny oraz zawór odwadniający, zbiornik o pojemności 2500 litrów

- Instalacja wodna – układ wodny zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m, instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę-króciec 1x110, instalacja niskiego ciśnienia z autopompy-dwa króćce 75, nasady tłoczne umiejscowione po obu bokach pojazdu za tylną osią, układ obniżający ciśnienie z zaworem tłoczącym wodę z autopompy do zbiornika, konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najmniej dwóch zaworów, w przedziale pracy autopompy muszą znajdować się urządzenia kontrolno-sterownicze pracy autopompy: manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu, wskaźnik środka pianotwórczego, regulator prędkości obrotowej pojazdu regulacja obrotów autopompy, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka włączenia autopompy, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik, wskaźnik ciśnienia oleju w silniku, zawory linii tłoczących.

- Szybkie natarcie – wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym, montaż linii szybkiego natarcia niskociśnieniowego z wężem o długości 40 mb z układem zwijania, przekładnia zębata stożkowa aluminiowa z hamulcem i z korbą, podłączenia przewodów – złączki wysokociśnieniowe, prądownica wodna, linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło umieszczone w tylnej - prawej skrytce pojazdu.

- Zbiornik piany – zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, pojemność zbiornika do 10% pojemności zbiornika głównego, napełnianie z poziomu dachu pojazdu, nasada ssawna 52 i z poziomu ziemi, zamontowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika.

- Dozownik piany – autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie minimum stężeń 3% i 6% z tolerancją ±0,5% w całym zakresie wydajności pompy.

- Instalacja elektryczna – oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, urządzenie akustyczne z możliwością podawania komunikatów słownych, z przodu pojazdu na dachu kabiny dwie lampy niebieskie w koszach ochronnych )LBO) pomiędzy nimi zamontowany głośnik płaski z sygnałem dźwiękowym oraz pojedyncza lampa LBO z tyłu pojazdu (panel sterujący montowany w kabinie kierowcy na przedniej półce), instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu odcinający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem, tych które wymagają stałego zasilania, montaż reflektora pogorzeliskowego (dwulampowy z niezależnym podłączeniem), kabina wyposażona w oświetlenie wewnętrzne i oświetlenie stopni wejściowych do przedziału załogi, skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny załogi i schowków bocznych oraz tylnego, pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy w warunkach słabej widoczności, lampy oświetlenia bocznego (min. 5 szt.) w osłonach, montaż lamp oświetlenia dachy, oświetlenia tablicy rejestracyjnej, obrysowych pojazdu i odblaskowych bocznych oraz sygnalizacją świetlną i dźwiękową biegu wstecznego, pojazd powinien być wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (z sygnalizacją w kabinie).

- Lakierowanie – nadbudowy specjalnej i kabiny kierowcy lakierami (wg obowiązujących norm), elementy podwozia w kolorze czarnym, błotniki i zderzaki w kolorze białym, kabina i zabudowa w kolorze – czerwień sygnałowa (RAL3000), konserwacja podwozia.

Podwozie samochodu marki Star 244 – sprawne: dodatkowe prace to remont resorów (tył) ze wzmocnieniem (dołożenie po jednym piórze), wykonanie napisów na drzwiach kabiny „OSP ŻDŻARY” + numer operacyjny

Przed złożeniem oferty wykonawca powinien zapoznać się z zakresem robót oraz stanem pojazdu.

Do oferty należy dołączyć (ważne na dzień składania oferty) pozytywne opinie na układ wodno-pianowy i nadwozie pożarnicza dla samochodu Star wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

# III.	Wspólny Słownik Zamówień

CPV: 34210000-2

IV.	Postać oferty

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, długopisem.

- Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

- W ofercie należy określić cenę wykonania całego zadania (cena netto + 22% VAT = cena brutto). W przypadku zwolnienia z podatku VAT - oświadczenie.

- Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania przetargowego.

# V.	Termin wykonania zamówienia

15 grudnia 2007 r.

VI.	Dokumenty składające się na ofertę:

- formularz oferty opracowany przez wykonawcę.

oraz

- oświadczenia że:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w zamówieniu, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

VII.	Wadium nie jest wymagane.

VIII.	Kryterium oceny stanowić będzie cena (100%).

IX.	Zamawiający nie przewiduje faktur przejściowych.

Faktura końcowa zapłacona zostanie po odbiorze końcowym.

X.	Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Nowy Mieście, pok. nr 109) w terminie do dnia 31.10.2007 roku do godz. 1400 w zaklejonych dwóch kopertach z napisem na zewnętrznej
„przetarg na karosację samochodu pożarniczego dla OSP Żdżary”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31. października 2007 roku o godz. 1410 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w sali Nr 1.

XI.	Składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

XII.	Składanie ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XIII.	Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna.

Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie

Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

XIV.	Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Tomasz Bogacki

tel. (0-48) 6741098 w. 38 w godzinach 800 – 1500, fax (0-48) 6741179.

XV.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.

XVI.	Wykonawca, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, będzie wykonawcą przedmiotu przetargu.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przetargu zostanie niezwłocznie powiadomiony.

W terminie wskazanym przez zamawiającego, wybrany wykonawca powinien przybyć we wskazane miejsce w celu podpisania umowy wg warunków podanych w załączonej umowie.

XVII.	Warunki udziału w postępowaniu.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowo określone w specyfikacji.

XVIII. Podwykonawcy.

W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców, żądamy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca im powierzy.

XIX.	Postanowienia końcowe.

Termin związania z ofertą – 30 dni.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Rozdział 2.

Zatwierdzam: