SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę autokaru dla gminy Nowe Miasto nad Pilicą
w ramach realizacji programu pn. „Uczeń na wsi”

Nowe Miasto nad Pilicą, 6 grudzień 2007 rok

I.	Informacje ogólne:

1. Zamawiający:	Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2

26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą

telefon 048/674-10-98, fax 048/674-11-79

2. Postępowanie o zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

II.	Opis przedmiotu zamówienia - wymagania

Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji programu pn. ,,Uczeń na wsi”

AUTOBUS POWINIEN POSIADAĆ NASTĘPUJĄCE WYPOSAŻENIE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- ilość miejsc: min 18 miejsc siedzących pasażerskich plus 1 miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

- szyny dostawne do transportu wózka inwalidzkiego,

- fotel pilota i kierowcy

- silnik: spełniający normy EURO 4, wysokoprężny, sześciocylindrowy w układzie V, o mocy min. 135 kW (184 KM),

- skrzynia biegów: manualna 6 – biegowa + bieg wsteczny

- ogumienie: bezdętkowe plus koło zapasowe

- układ kierowniczy: wspomagany hydraulicznie

- układ hamulcowy hydrauliczny dwu-obwodowy z systemami ABS, ASR i EBV

- maksymalna masa całkowita pojazdu - 5000 kg

- kolorystyka nadwozia i wnętrza: do uzgodnienia

- fotele pasażerów: miękkie tapicerowane

- poduszka powietrzna kierowcy

- osobna klimatyzacja dla kierowcy oraz przedziału pasażerskiego z rozprowadzeniem

- fabryczne radio

- autoalarm

Pojazd powinien być wyprodukowany w 2007 r. i mieć niezbędną dokumentację do zarejestrowania i użytkowania (w tym przegląd techniczny), oraz posiadać polskie świadectwo homologacji

Wraz z pojazdem dostawca winien przekazać:

- instrukcję obsługi, drobnych napraw i obsługi eksploatacyjnej oraz katalog części zamiennych w języku polskim

- świadectwo homologacji

# III.	Wspólny Słownik Zamówień

CPV: 34121000-1 Autobusy

IV.	Postać oferty

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, długopisem.

- Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

- W ofercie należy określić cenę wykonania całego zadania (cena netto + 22% VAT = cena brutto). W przypadku zwolnienia z podatku VAT - oświadczenie.

- Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania przetargowego.

# V.	Termin wykonania zamówienia

28 grudzień 2007 rok

VI.	Dokumenty składające się na ofertę:

- formularz oferty opracowany przez wykonawcę.

oraz

- oświadczenia że:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w zamówieniu, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

VII.	Wadium nie jest wymagane.

VIII.	Kryterium oceny stanowić będzie cena (100%).

IX.	Zamawiający nie przewiduje faktur przejściowych.

Faktura końcowa zapłacona zostanie po odbiorze końcowym.

X.	Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Nowy Mieście, pok. nr 109) w terminie do dnia 14.12.2007 roku do godz. 1400 w zaklejonych dwóch kopertach z napisem na zewnętrznej
„przetarg na zakup i dostawę autobusu”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2007 roku o godz. 1410 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w sali Nr 1.

XI.	Składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

XII.	Składanie ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XIII.	Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna.

Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie

Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie

XIV.	Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Andrzej Przyborek

i Tomasz Bogacki

tel. (0-48) 6741098 w. 38 w godzinach 800 – 1500, fax (0-48) 6741179.

XV.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.

XVI.	Wykonawca, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, będzie wykonawcą przedmiotu przetargu.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przetargu zostanie niezwłocznie powiadomiony.

W terminie wskazanym przez zamawiającego, wybrany wykonawca powinien przybyć we wskazane miejsce w celu podpisania umowy wg warunków podanych w załączonej umowie.

XVII.	Warunki udziału w postępowaniu.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowo określone w specyfikacji.

XVIII. Podwykonawcy.

W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców, żądamy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca im powierzy.

XIX.	Postanowienia końcowe.

Termin związania z ofertą – 30 dni.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Rozdział 2.

Zatwierdzam: